## Ejemplos de Conexión
### Conectar dos fortigate por fibra oscura
En este ejemplo vamos a conectar dos fortigate en ubicaciones distintas por medio de una fibra oscura. <note> a todos los efectos la conexión por medio de fibra oscura es como si los conectaramos directamente con un latiguillo de red </code>
Creamos en cada fortigate un interface del tipo 802.3ad aggregate con varios puertos
Le definimos a cada uno de esos interfaces una dirección ip del mismo rango. Por ejemplo la 172.16.1.1/24 para el FW1 y la 172.16.1.2 para el FW2.
Si en el FW2 creamos varias vlans, basta con crear el el FW1 rutas que le indiquen que para llegar a esa nueva vlan deben de ir por la ip del FW2