##### iptraf
medir el rendimiento de nuestra red.
##### ttcp
medir el rendimiento de nuestra red.
##### iftop
Sirve para ver el tráfico de red que pasa por una interfaz de una manera mucho más visual y divertida que un simple netstat. Simplemente escribe, usando la interfaz de red que prefieras en vez de ppp0, el siguiente comando:
iftop -i ppp0
##### iperf
Es una pequeña utilidad http://sourceforge.net/projects/iperf que nos permite medir el ancho de banda disponible entre dos equipos de una red.
Para hacer la medición tenemos que poner un equipo como servidor y otro como cliente
Para poner un equipo como servidor
iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
En este momento IPerf se encuentra a la “escucha” en el puerto 5001.
Para poner un equipo como cliente
iperf -c <ip a la maquina que hace de servidor>
Por ejemplo
>iperf -c 172.19.1.100
------------------------------------------------------------
Client connecting to 172.19.1.100 TCP port 5001
TCP window size: 63.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[844] local 172.19.1.2 port 3545 connected with 172.19.100 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[844] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 81.8 Mbits/sec
81.8 Mbits/sec en una red a 100 Mbits.
si queremos utilizar una GUI para dicha utilidad tenemos xjperf http://code.google.com/p/xjperf/

Comparativa de velocidades
Medio	Velocidad
X25	Desde 2400 bps a 56 Kbits/s
Línea de Teléfono normal	Desde 2400 bps hasta 64 Kb/s
RDSI	Hasta 128 Kb/s
Token Ring	4.16 Mb/s
Ethernet	10 Mb/s
Frame Relay	Hasta 45 Mb/s
Fast Ethernet	100 Mb/s
FDDI	100 Mb/s
Giga Ethernet	1000 Mb/s
ATM	Desde 1.5 Mb/s hasta 1000 Mb/s
10 Gb	10 Gb/s